## Slide 1: Método de Quine-McCluskey
Reducción de miniterminos

## Slide 2: Terminología
Mintermino
Implicante
Cubierta
Implicante Primario (Principal)
Implicante Esencial Primaria (Principal)
Implicante Segundo Principal
Suma Mínima

## Slide 3: Methodology
Implicant Chart
  Minterms
  Prime Implicants
Prime Implicant Chart
  Essential Prime Implicants
  Secondary Prime Implicants
  Minimal Cover

## Slide 4: Gráfico Implicante
 | Column I |  |  | Column II |  |  | Column III | 
Group 0 | 0 | 0000 |  | 0,1 0,2 0,8 | 000- 00-0 -000 |    | 0,1,8,9 0,2,8,10 | -00- -0-0
Group 1 | 1 2 8 | 0001 0010 1000 |    | 1,5 1,9 2,6 2,10 8,9 8,10 | 0-01 -001 0-10 -010 100- 10-0 |     | 2,6,10,14 | --10
Group 2 | 5 6 9 10 | 0101 0110 1001 1010 |     | 5,7 6,7 6,14 10,14 | 01-1 011- -110 1-10 |   |  | 
Group 3 | 7 14 | 0111 1110 |   |  |  |  |  | 

## Slide 5: Gráfico Implicante
 | Column I |  |  | Column II |  |  | Column III | 
Group 0 | 0 | 0000 |  | 0,1 0,2 0,8 | 000- 00-0 -000 |    | 0,1,8,9 0,2,8,10 | -00- -0-0
Group 1 | 1 2 8 | 0001 0010 1000 |    | 1,5 1,9 2,6 2,10 8,9 8,10 | 0-01 -001 0-10 -010 100- 10-0 |     | 2,6,10,14 | --10
Group 2 | 5 6 9 10 | 0101 0110 1001 1010 |     | 5,7 6,7 6,14 10,14 | 01-1 011- -110 1-10 |   |  | 
Group 3 | 7 14 | 0111 1110 |   |  |  |  |  | 

## Slide 6: Gráfico Implicante
 | Column I |  |  | Column II |  |  | Column III | 
Group 0 | 0 | 0000 |  | 0,1 0,2 0,8 | 000- 00-0 -000 |    | 0,1,8,9 0,2,8,10 | -00- -0-0
Group 1 | 1 2 8 | 0001 0010 1000 |    | 1,5 1,9 2,6 2,10 8,9 8,10 | 0-01 -001 0-10 -010 100- 10-0 |     | 2,6,10,14 | --10
Group 2 | 5 6 9 10 | 0101 0110 1001 1010 |     | 5,7 6,7 6,14 10,14 | 01-1 011- -110 1-10 |   |  | 
Group 3 | 7 14 | 0111 1110 |   |  |  |  |  | 

## Slide 7: Gráfico Implicante
 | Column I |  |  | Column II |  |  | Column III | 
Group 0 | 0 | 0000 |  | 0,1 0,2 0,8 | 000- 00-0 -000 |    | 0,1,8,9 0,2,8,10 | -00- -0-0
Group 1 | 1 2 8 | 0001 0010 1000 |    | 1,5 1,9 2,6 2,10 8,9 8,10 | 0-01 -001 0-10 -010 100- 10-0 |     | 2,6,10,14 | --10
Group 2 | 5 6 9 10 | 0101 0110 1001 1010 |     | 5,7 6,7 6,14 10,14 | 01-1 011- -110 1-10 |   |  | 
Group 3 | 7 14 | 0111 1110 |   |  |  |  |  | 

## Slide 8: Gráfico Implicante
 | Column I |  |  | Column II |  |  | Column III | 
Group 0 | 0 | 0000 |  | 0,1 0,2 0,8 | 000- 00-0 -000 |    | 0,1,8,9 0,2,8,10 | -00- -0-0
Group 1 | 1 2 8 | 0001 0010 1000 |    | 1,5 1,9 2,6 2,10 8,9 8,10 | 0-01 -001 0-10 -010 100- 10-0 |      | 2,6,10,14 | --10
Group 2 | 5 6 9 10 | 0101 0110 1001 1010 |     | 5,7 6,7 6,14 10,14 | 01-1 011- -110 1-10 |   |  | 
Group 3 | 7 14 | 0111 1110 |   |  |  |  |  | 

## Slide 9: Gráfico Implicante
 | Column I |  |  | Column II |  |  | Column III | 
Group 0 | 0 | 0000 |  | 0,1 0,2 0,8 | 000- 00-0 -000 |    | 0,1,8,9 0,2,8,10 | -00- -0-0
Group 1 | 1 2 8 | 0001 0010 1000 |    | 1,5 1,9 2,6 2,10 8,9 8,10 | 0-01 -001 0-10 -010 100- 10-0 |      | 2,6,10,14 | --10
Group 2 | 5 6 9 10 | 0101 0110 1001 1010 |     | 5,7 6,7 6,14 10,14 | 01-1 011- -110 1-10 |   |  | 
Group 3 | 7 14 | 0111 1110 |   |  |  |  |  | 

## Slide 10: Gráfico Implicante principal
 |  |  |  | Minterms |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PIs | abcd |  | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14
 | (0,1,8,9) | -00- | b'c' | x | x |  |  |  |  | x | x |  | 
 | (0,2,8,10) | -0-0 | b'd' | x |  | x |  |  |  | x |  | x | 
 | (2,6,10,14) | --10 | cd' |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x
 | (1,5) | 0-01 | a'c'd |  | x |  | x |  |  |  |  |  | 
 | (5,7) | 01-1 | a'bd |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 
 | (6,7) | 011- | a'bc |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 

## Slide 11: Gráfico Implicante principal
 |  |  |  | Minterms |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PIs | abcd |  | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14
 | (0,1,8,9) | -00- | b'c' | x | x |  |  |  |  | x | x |  | 
 | (0,2,8,10) | -0-0 | b'd' | x |  | x |  |  |  | x |  | x | 
 | (2,6,10,14) | --10 | cd' |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x
 | (1,5) | 0-01 | a'c'd |  | x |  | x |  |  |  |  |  | 
 | (5,7) | 01-1 | a'bd |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 
 | (6,7) | 011- | a'bc |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 

## Slide 12: Gráfico Implicante principal
 |  |  |  | Minterms |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PIs | abcd |  | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14
 | (0,1,8,9) | -00- | b'c' | x | x |  |  |  |  | x |  |  | 
 | (0,2,8,10) | -0-0 | b'd' | x |  | x |  |  |  | x |  | x | 
 | (2,6,10,14) | --10 | cd' |  |  | x |  | x |  |  |  | x | 
 | (1,5) | 0-01 | a'c'd |  | x |  | x |  |  |  |  |  | 
 | (5,7) | 01-1 | a'bd |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 
 | (6,7) | 011- | a'bc |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 
 Essential Prime Implicant

## Slide 13: Gráfico Implicante principal
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PIs | abcd |  | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14
 | (0,1,8,9) | -00- | b'c' | x | x |  |  |  |  | x |  |  | 
 | (0,2,8,10) | -0-0 | b'd' | x |  | x |  |  |  | x |  | x | 
 | (2,6,10,14) | --10 | cd' |  |  | x |  | x |  |  |  | x | 
 | (1,5) | 0-01 | a'c'd |  | x |  | x |  |  |  |  |  | 
 | (5,7) | 01-1 | a'bd |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 
 | (6,7) | 011- | a'bc |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 

## Slide 14: Gráfico Implicante principal
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PIs | abcd |  | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14
 | (0,1,8,9) | -00- | b'c' | x | x |  |  |  |  | x |  |  | 
 | (0,2,8,10) | -0-0 | b'd' | x |  | x |  |  |  | x |  | x | 
 | (2,6,10,14) | --10 | cd' |  |  | x |  | x |  |  |  | x | 
 | (1,5) | 0-01 | a'c'd |  | x |  | x |  |  |  |  |  | 
 | (5,7) | 01-1 | a'bd |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 
 | (6,7) | 011- | a'bc |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 
f = b'c' + cd' + a'bd

## Slide 15: Summary (sumario)
Quine-McCluskey
  Implicant Chart
  Prime Implicants
  Essential Prime Implicants
  Minimum Sum of Products
  Don't Cares (No se preocupe)

## Slide 16: Display de 7 segmentos

## Slide 17: Ejemplo de Diseño

## Slide 18: Ejemplo de Diseño

## Slide 19: BCD to 7-Seg. Truth Table

## Slide 20: BCD to 7-Seg. Truth Table

## Slide 21: Minterm Form of Outputs
a(D3,D2,D1,D0) = Σm(0,2,3,5,6,7,8,9) + Σd(10-15)
b(D3,D2,D1,D0) = Σm(0,1,2,3,4,7,8,9) + Σd(10-15)
c(D3,D2,D1,D0) = Σm(0,1,3-9) + Σd(10-15)
d(D3,D2,D1,D0) = Σm(0,2,3,5,6,8,9) + Σd(10-15)
e(D3,D2,D1,D0) = Σm(0,2,6,8) + Σd(10-15)
f(D3,D2,D1,D0) = Σm(0,4,5,6,8,9) + Σd(10-15)
g(D3,D2,D1,D0) = Σm(2,3,4,5,6,8,9) + Σd(10-15)

## Slide 22: Segment a
D3D2 D1D0 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 4 | 12 | 8
01 | 1 | 5 | 13 | 9
11 | 3 | 7 | 15 | 11
10 | 2 | 6 | 14 | 10
a(D3,D2,D1,D0) = Σm(0,2,3,5,6,7,8,9) + Σd(10-15)
1
1
1
1
1
1
1
1
a = D1 + D3 + (D2D0) +
(D2′D0′)
X
X
X
X
X
X

## Slide 23: Segment b
D3D2 D1D0 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 4 | 12 | 8
01 | 1 | 5 | 13 | 9
11 | 3 | 7 | 15 | 11
10 | 2 | 6 | 14 | 10
b(D3,D2,D1,D0) = Σm(0,1,2,3,4,7,8,9) + Σd(10-15)
1
1
1
1
1
1
1
1
b = D2′ + (D1′D0′) + (D1D0)
X
X
X
X
X
X